- Билет

А) Что такое подвесная система? Требования к подвесной системе? Какую нагрузку на разрыв должны выдерживать основные и вспомогательные элементы подвески? Требования к подцепному карабину и его нагрузочной способности?

В) Что такое хорда крыла? Угол атаки? Угол атаки одинаков по всей длине крыла? Опишите зависимость подъемной силы от угла атаки. Что такое критический угол атаки и почему угол атаки нельзя увеличивать бесконечно?

С) Какие правила для обеспечения безопасности должен соблюдать пилот при посадке на деревья, водную поверхность, пшеницу, здания, ЛЭП, а так же ограниченные площадки?

D) Что обозначает аббревиатура ОПП ВП РК?

Что такое район полётов? Что такое район аэродрома?

Объясните авиационное понятие - запретная зона?

Относится ли дельтаплан к сверхлёгким летательным аппаратам?

Расскажите про КУЛП СП? Зачем нужны плановые таблицы, лётные книжки?

- Билет

А) Какова причина возникновения перегрузки при входе и выходе в вертикальные воздушные потоки.) На какие перегрузки рассчитан дельтаплан?

Почему при полете на больших скоростях перегрузка больше? Чем опасен полет в турбулентной атмосфере на малых скоростях?

B) Что такое профиль крыла? Какой профиль крыла применяется на дельтапланах, почему?, Что такое крутка крыла, какая бывает крутка, на что влияет? Что такое S-образный профиль, зачем такой профиль применяется на килевой части крыла?

C) Чем опасно попадание в облака, дождь, шквал? Действия пилота при попадании в облака, дождь, усиление ветра, а также при посадке хвостом вперёд? Действия пилота при ухудшении самочувствия.

D) Расскажите, что такое дельтадром? Кто такой РП?

Расскажите о порядке взаимодействия организаторов полётов на дельтадроме с  органами УВД на примере Инструкции по производству полётов на дельтадроме  «Уш-Конур»?

К какому типу авиации по назначению относится дельтаплан:

военная, государственная, гражданская, общего назначения?

- Билет

А) В ходе эволюции крыла, для увеличения качества на дельтапланах было увеличено удлинение и уменьшена купольность. Как изменение этих характеристик влияет на управляемость аппарата, на путевую и поперечную устойчивость на малых углах атаки?

B) Геометрические характеристики крыла: Какой формы крылья вы знаете? Что такое стреловидность, угол стреловидности? Что такое угол при вершине? Что такое удлинение? V-образие? На какие характеристики крыла влияет удлинение

C) Что должен предпринять пилот в случае разрушения аппарата:

Частичное разрушение;

Полное разрушение; с какой высоты дельтапланерист должен летать со спасательным парашютом, ниже какой высоты введение парашюта нецелесообразно? Какова скорость снижения дельтаплана с пилотом на спасательном парашюте?

D) Что такое сверхлёгкий летательный аппарат? Что такое дельтадром?

Что обозначает аббревиатура НППД? О чем этот документ?

Являются ли дирижабли и дельтапланы сверхлёгкими летательными аппаратами?

- Билет

А) Что такое АПУ? Какие троса в полете испытывают большую нагрузку верхние или нижние? Почему со временем стало возможным убрать верхние троса? Для чего при этом нужно усиление поперечны?

B) Что такое полная аэродинамическая сила , подъемная сила, сила лобового сопротивления (профильное и индуктивное ) ? Самая неудобооптекаемая часть дельтаплана? Способы уменьшения сопротивления

C) Опишите, при каких режимах полёта дельтаплана может произойти кувырок? Чем он опасен? Какие меры должен предпринять пилот, что бы избежать кувырка?

Пикирование и действия для выхода из пикирования? Почему дельтаплан склонен к кувыркам? Что такое штопор, какая скорость характерна для штопора? Что такое "голландский шаг"

D) Расскажите о «Инструкции по производству полетов на дельтадроме»? Какие пункты  она содержит?

Что такое НППД, и как связаны НППД и инструкция к дельтадрому?

Обязанности пилота? Обязанности РП?

- Билет

А) Требования к тросам: Сталь, антикоррозийное покрытие, минимальный диаметр. Что такое коуш? Где устанавливается для чего нужен? Почему нельзя ставить легкоразъемные и даже легко-регулируемые детали на нижние троса дельтаплана. К каким последствиям может привести применение таких деталей?

В) Что такое аэродинамическое качество крыла? Зависит ли аэродинамическое качество от угла атаки? Что такое экранный эффект?

С) Какие признаки устойчивой хорошей и устойчивой плохой погоды вы знаете? Перечислите признаки ухудшения погоды? Признаки приближения шквала. Действия пилота при появлении признаков ухудшения погоды.

D) Что такое ГЦ ПВД? Что такое РЦ УВД?

Какое отношение обе эти организации имеют к полётам дельтапланеристов?

Кто такой РП? Расскажите об обязанностях РП?

Относится ли параплан к гражданской авиации?

- Билет

А) Что означает абривиатура ВТТД?  К дельтапланам какого производства относится этот документ и что регламентирует?

В) Центровка (центр масс и центр давления), Влияет ли вес пилота на центровку? Влияет ли масса дельтаплана на дальность планирования? Отчего зависит дальность планирования. Как влияет ветер на дальность планирования. Какой пилот улетит дальше тяжелый или легкий, при условии что качество их аппаратов одинаково? Скорость снижения и скорость планирования, поляра скоростей. скорости (минимальная, максимальная, крейсерская, максимального качества, минимального снижения)

С) Расскажите о таких понятиях, как ветер и ветер с суточной периодичностью, горно-долинный ветер. Причина возникновения ТВП. Способы определения направления ветра.

D) Что обозначает аббревиатура ОПП ВП РК?

Что такое визуальный полёт? Что такое полёт по приборам?  Может ли дельтапланерист выполнять визуальный полёт?

Является ли дельтаплан воздушным судном?

Является ли парашют сверхлёгким летательным аппаратом?

- Билет

А) В ходе эволюции крыла, для увеличения качества на дельтапланах было увеличено удлинение и уменьшена купольность. Как изменение этих характеристик влияет на управляемость аппарата, на путевую и поперечную устойчивость на малых углах атаки?

В) Какой ЛА можно назвать устойчивым.? Какой управляемым?

Продольная устойчивость: какими конструктивными особенностями достигается продольная устойчивость? Какой элемент каркаса способствует выводу дельтаплана из пикирования? Как на устойчивость влияет длина подцепа пилота.

Боковая устойчивость: какими конструктивными особенностями достигается улучшение боковой устойчивости? Путевая (флюгерная устойчивость):

С) Турбулентность. Почему на неровностях рельефа образуется турбулентность, нарисуйте роторные зоны разных рельефов местности. Какова причина возникновения турбулентности на больших высотах, что такое сдвиг ветра.

D) Кто такой командир воздушного судна (КВС)? Является ли по закону РK, дельтаплан воздушным судном, а пилот дельтапланерист командиром воздушного судна?

Почему полёты без шлема и рации запрещены правилами полётов на дельтадроме?

- Билет

А) Облет дельтаплана. В чем необходимость облета, в каких случаях проводится?

Требования к летным характеристикам дельтаплана: Что должно происходить с усилием на ручке при движении на себя и от себя? Куда должна перемещаться ручка после ее отпускания? Что должно происходить с аппаратом после прекращения действия возмущения?

В)

Правила расхождения, пилот какого ЛА отвечает за безопасность из приведенных:

Тот что выше или тот что ниже?

Тот что сзади или тот что спереди?

Тот который обрабатывает ТВП или тот что движется прямым курсом?

Планер или дельтаплан?

Параплан или дельтаплан?

Дельтаплан или воздушный шар?

При обработке ДВП два дельтаплана движутся навстречу друг другу, который имеет преимущество пролетать ближе к склону?

С) Изменение силы и направления ветра при обтекании горы. Почему скорость ветра на вершине горы больше чем у ее подножия?

Почему в сильный ветер вблизи склона есть угроза возникновения крена в сторону склона?

D) Воздушное пространство Республики Казахстан кому оно принадлежит?

Что понимается под контролируемым воздушным пространством?

Что понимается под неконтролируемым воздушным пространством?

К какому классу воздушного пространства относятся дельтадромы?

- Билет

А) Что такое удельная нагрузка на крыло и как она вычисляется? Какова минимально-допустимая нагрузка на крыло?

Почему ткань дельтаплана не должна тянуться по диагонали? Что такое каландрирование и армирование? Какие требования еще предъявляются к ткани купола? Выполняя ремонт купола какой строчкой будете выполнять швы, размер строчки? Какие нитки применяются и почему? Каким требованиям должны удовлетворять, какую нагрузку на разрыв должны выдерживать?

В) Что такое хорда крыла? Угол атаки? Угол атаки одинаков по всей длине крыла? Опишите зависимость подъемной силы от угла атаки. Что такое критический угол атаки и почему угол атаки нельзя увеличивать бесконечно?

С) Изменение силы и направления ветра при обтекании горы. Почему скорость ветра на вершине горы больше чем у ее подножия?

Почему в сильный ветер вблизи склона есть угроза возникновения крена в сторону склона?

D) Что такое лётное происшествие? Что такое МДП? Что такое МВЛ? Имеют ли право дельтапланы пересекать МВЛ? Что для пилота дельтапланериста обозначает команда РП «Ковёр»? Расскажите о способах, как согласно НППД подается команда «Ковер»?

- Билет

А) В каком месте консоль (боковая балка) испытывает наибольшую нагрузку?

Как уменьшение купольности  и уменьшение длины трапеции влияют на нагрузку на поперечине (поперечной балке)?

Трапеция. Какие нагрузки (сжатия или растяжения ) испытывают трубы трапеции (боковые стойки и спидбар) ?

B) Что такое профиль крыла? Какой профиль крыла применяется на дельтапланах, почему?, Что такое крутка крыла, какая бывает крутка, на что влияет? Что такое S-образный профиль, зачем такой профиль применяется на килевой части крыла?

С) Турбулентность. Почему на неровностях рельефа образуется турбулентность, нарисуйте роторные зоны разных рельефов местности. Какова причина возникновения турбулентности на больших высотах, что такое сдвиг ветра.

D) Расскажите о чем идёт речь в Указе Президента Республики Казахстан, N 2697 от 20  декабря 1995 г. "Об использовании воздушного пространства и деятельности авиации  Республики Казахстан"?

Объясните понятие воздушное пространство Республики Казахстан?

Объясните понятие “воздушное судно”?

Являются ли парапланы и дельтапланы воздушными судами?

- Билет

А) Каковы размеры применяемых на дельтапланах болтов (в мм)

а) Силовые болты носового, центрально узлов, узла поперечины, боковых узлов, узла подцепа.

б) Трапеции управления и мачты.

в) Вспомогательные каркаса, контровочные, крепления паруса.

Основные правила контровки гаек? Что такое самоконтрищиеся гайки (гайки с фиброй), сколько отвинчиваний поддерживает гайка с фиброй?

B) Геометрические характеристики крыла: Какой формы крылья вы знаете? Что такое стреловидность, угол стреловидности? Что такое угол при вершине? Что такое удлинение? V-образие? На какие характеристики крыла влияет удлинение

В) Центровка (центр масс и центр давления), Влияет ли вес пилота на центровку? Влияет ли масса дельтаплана на дальность планирования? Отчего зависит дальность планирования. Как влияет ветер на дальность планирования. Какой пилот улетит дальше тяжелый или легкий, при условии что качество их аппаратов одинаково? Скорость снижения и скорость планирования, поляра скоростей. скорости (минимальная, максимальная, крейсерская, максимального качества, минимального снижения)

D) В общих чертах расскажите об инструкциях по выполнению полетов на  дельтадромах? Какие пункты должны содержать данные инструкции?  С какими государственными структурами должны согласовываться данные  инструкции?

Расскажите о правах и обязанностях пилота дельтапланериста?

- Билет

А) Какова должна быть длина ремонтной втулки ( в диаметрах ремонтируемой трубы). Толще или тоньше соединяемой трубы должна быть толщина стенки втулки?

Минимальные расстояния от оси отверстия до конца трубы на трубах каркаса? На трубах мачты и трапеции?

Почему сборка дельтаплана должна осуществляться одним единственным способом, как добиться однообразия сборки для съемных симметричных деталей, например латы.

B) Что такое полная аэродинамическая сила , подъемная сила, сила лобового сопротивления (профильное и индуктивное ) ? Самая неудобооптекаемая часть дельтаплана? Способы уменьшения сопротивления.

С) Какие признаки устойчивой хорошей и устойчивой плохой погоды вы знаете? Перечислите признаки ухудшения погоды? Признаки приближения шквала. Действия пилота при появлении признаков ухудшения погоды.

D) Расскажите в общих чертах о правилах руководства полётами на дельтадроме?

Зачем назначается помощник РП?

Что такое минимум погоды? При какой силе ветра полёты для дельтапланов на  дельтадроме закрываются?

- Билет

А) Что означает абривиатура ВТТД?  К дельтапланам какого производства относится этот документ и что регламентирует? Почему?

Что такое удельная нагрузка на крыло и как она вычисляется? Какова минимально-допустимая нагрузка на крыло?

В)  Правила расхождения, пилот какого ЛА отвечает за безопасность из приведенных:

- Тот что выше или тот что ниже?

- Тот что сзади или тот что спереди?

- Тот который обрабатывает ТВП или тот что движется прямым курсом?

- Планер или дельтаплан?

- Параплан или дельтаплан?

- Дельтаплан или воздушный шар?

При обработке ДВП два дельтаплана движутся навстречу друг другу, который имеет преимущество пролетать ближе к склону? При обработке ТВП какой дельтаплан имеет преимущество, тот что уже обрабатывает ТВП или тот что совершает полет в направлении ТВП, тот что прямолинейно пролетает мимо?

C) Опишите, при каких режимах полёта дельтаплана может произойти кувырок? Чем он опасен? Какие меры должен предпринять пилот, что бы избежать кувырка?

Пикирование и действия для выхода из пикирования? Почему дельтаплан склонен к кувыркам? Что такое штопор, какая скорость характерна для штопора? Что такое "голландский шаг"

D) Что такое контролируемое воздушное пространство?

Какие классы воздушного пространства вы знаете?

Что такое дельтадром? Обязанности РП? Обязанности пилота?

- Билет

А) На какие перегрузки рассчитан дельтаплан? В каком месте консоль (боковая балка) испытывает наибольшую нагрузку? Как уменьшение купольности и уменьшение длины трапеции влияют на нагрузку на поперечине (поперечной балке)?

В) Центровка (центр масс и центр давления), Влияет ли вес пилота на центровку? Влияет ли масса дельтаплана на дальность планирования? Отчего зависит дальность планирования. Как влияет ветер на дальность планирования. Какой пилот улетит дальше тяжелый или легкий, при условии что качество их аппаратов одинаково? Скорость снижения и скорость планирования, поляра скоростей. скорости (минимальная, максимальная, крейсерская, максимального качества, минимального снижения)

C) Что должен предпринять пилот в случае разрушения аппарата:

Частичное разрушение; Полное разрушение; начиная с какой высоты дельтапланерист должен летать со спасательным парашютом, ниже какой высоты введение парашюта нецелесообразно, скорость снижения дельтаплана с пилотом на спасательном парашюте?

D) Дайте определение, что такое воздушное пространство?

Какая в нашем государстве организация отвечает за управление воздушным  пространством?

Назовите номер статьи кодекса Республики Казахстан об административных  правонарушениях, где описаны санкции за нарушение порядка использования  воздушного пространства Республики Казахстан?

- Билет

А) Минимальные размеры трапеции (высота, ширина). Чем обусловлены такие ограничения?

Минимальные расстояния от оси отверстия до конца трубы на трапеции?

Какие нагрузки (сжатия или растяжения ) испытывают трубы трапеции (боковые стойки и спидбар) ?

Каков  минимальный допустимый процент веса пилота в системе пилот+дельтаплан.

В) Какой ЛА можно назвать устойчивым.? Какой управляемым?

Продольная устойчивость: какими конструктивными особенностями достигается продольная устойчивость? Какой элемент каркаса способствует выводу дельтаплана из пикирования? Как на устойчивость влияет длина подцепа пилота.

Боковая устойчивость: какими конструктивными особенностями достигается улучшение боковой устойчивости? Путевая (флюгерная устойчивость):

C) Чем опасно попадание в облака, дождь, шквал? Действия пилота при попадании в облака, дождь, усиление ветра, а также при посадке хвостом вперёд? Действия пилота при ухудшении самочувствия.

D) Расскажите что такое FAI? Что такое национальный Аэроклуб FAI? Членство FAI?  Спортивная лицензия FAI? Что такое IPPI карта FAI и зачем она нужна?

Расскажите что такое ФАС. Расскажите о целях, задачах и структуре ФАС. Расскажите про национальную лицензию пилота ФАС и зачем она нужна.

- Билет

А) Требования к тросам. Сталь, антикоррозийное покрытие, минимальный диаметр.

Что такое коуш? Где устанавливается для чего нужен?

Какие троса в полете испытывают большую нагрузку верхние или нижние?

Почему нельзя ставить легкоразъемные и даже легко-регулируемые детали на нижние троса дельтаплана. К каким последствиям может привести применение таких деталей?

В) Что такое аэродинамическое качество крыла? Зависит ли аэродинамическое качество от угла атаки? Что такое экранный эффект?

С) Какие правила для обеспечения безопасности должен соблюдать пилот при посадке на деревья, водную поверхность, пшеницу, здания, ЛЭП, а так же ограниченные площадки?

D) Приоритеты в использовании воздушного пространства. Укажите первый по значимости и последний по важности приоритет из перечисленных ниже видов авиационной деятельности.

К какому из ниже перечисленных в законе видов авиационной деятельности относятся полёты на парапланах и дельтапланах и какой у наших полётов приоритет?

- запуск, посадка, поиск и эвакуация космических аппаратов и их экипажей;

- оказание помощи при стихийных и иных бедствиях, катастрофах, авариях, аварийных и иных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;

- полеты воздушных судов или иная деятельность, осуществляемая в соответствии с международными соглашениями Республики Казахстан;

- иная деятельность;

- проведение учебных, демонстрационных, культурно-просветительных и иных мероприятий, а также полеты авиации общего назначения;

- регулярные перевозки пассажиров, грузов и почты;

- полеты государственной авиации Республики Казахстан, а также других государств в соответствии с межгосударственными и межправительственными соглашениями.